## Slide 1: 验证-诊断-修复: 基于形式化方法的 自动化全周期网络管理
向 乔
合作者：舒继武、游理钊、唐璐、杨茹岚、方星、张芝豪
文日娣、黄晨阳、王宇昕、范晰雯、邵涵洋
12/26/2022

## Slide 2: 研究背景
计算机网络发展趋势
  规模快速增长
  设备复杂异构
  网络故障频繁发生，造成巨大损失
Source: http://groups.geni.net/geni/chrome/site/thumbnails/wiki/TangoGENI/OF-VLAN3715_1000.jpg

## Slide 3: 网络正确性
可达性：当且仅当安全策略允许时，两台设备间可建立连接并传输数据
  例1：安全策略允许下，两台设备间的数据传输不应出现路由环路/黑洞
  例2：不同租户间的虚拟内网间不可互联通信
路径限制：两台设备间的路径需要以特定顺序途径一系列Middlebox
路径一致性：相同的外网流量从不同网关进入网络时，应满足相同的可达性
...
网络验证：
判定网络转发行为是否满足
预设的网络正确性要求

## Slide 4: 网络验证研究
控制/配置平面
执行
控制/配置平面验证
Batfish [NSDI'15]
Bagpipe [OOPSLA'16]
Minesweeper [SIGCOMM'17]
Bonsai [SIGCOMM'18]
Hoyan [SIGCOMM'21]
SRE [SIGCOMM'22]…
配置文件
配置文件
配置文件
数据平面
数据平面验证
HSA [NSDI'12]
Veriflow [NSDI'13]
Atomic Predicates [ICNP'13]
APKeep [NSDI'20]
Flash [SIGCOMM'22]
Coral [HotNets'22]…
FIB表
(路由表/ACL等)
FIB表
(路由表/ACL等)
FIB表
(路由表/ACL等)
What Happens After Verification?
Notes: Traditional operators don’t use verification
That may be changing with new tools like HSA, Veriflow
Still, there is simulation in the mix, because the control plane will be simulated

## Slide 5: 网络配置全周期自动管理
网络验证
故障诊断
配置修复
数据面验证
Coral [HotNets'22]
Flash [SIGCOMM'22]
控制面验证
A-Graph [INFOCOM'21]
CCoral [WIP]
配置诊断与修复
Scalpel [WIP]

## Slide 6: 为什么关注数据平面验证？
数据平面是网络转发行为最真实的基准
  配置平面验证工具无法高效捕获网络多收敛态
ACL/路由协议配置在下发生效前已通过了配置面验证。为何仍然出错？
根因：配置面验证工具未能检测ACL/路由协议配置在实际网络中的效果。

## Slide 7: 数据平面验证系统基本架构
集中式验证：一台/组高性能服务器作为验证器
  通过管理网络，收集所有网络设备的数据平面信息(路由表、ACL等)
  通过设计不同的验证算法，在验证器上执行算力/内存密集型计算任务，实现数据平面的网络正确性检测
验证器
管理网络
FIB/ACL
FIB/ACL
FIB/ACL
FIB/ACL

## Slide 8: 集中式数据平面验证：局限性
验证器-网络间需时刻保持可靠连通
  数据平面信息收集不全 验证结果不准
验证器成为性能瓶颈
  网络越大 部署验证器所需算力越多
验证器成为单点失效瓶颈
  验证器出错 验证无法完成
网外验证，控制路径长
  验证+响应需2次穿越控制网络
  大规模网络无法快速响应网络错误，影响网络可用性
验证器
收集网络设备的数据平面
管理网络

## Slide 9: 分布式网络设备自验证框架：基本思想
分布式、近数据计算：将算力/内存密集型的验证计算分解为轻量、设备级验证子任务，下放到网络设备上分布式执行，实现大规模网络数据平面网内快速自检
验证器
Management
Network
验证子任务
验证子任务
验证子任务
验证子任务
FIB/ACL
FIB/ACL
FIB/ACL
FIB/ACL

## Slide 10: 分布式网络设备自验证框架：优势
分布式设计，最小化对管理网络的需求
  类似路由协议，一次配置，网络设备长期分布式自动验证
  仅更新验证任务时需要重新配置
无性能瓶颈，拓展性好
  网络越大，设备越多 可用验证器越多
无单点失效瓶颈
  验证器伴生设备 验证器故障等价网络故障
网内验证，快速响应
  无需穿越管理网络 支持快速重路由/多数据面本地切换
网络设备自带验证功能，设备增值

## Slide 11: 分布式网络设备自验证框架：技术挑战
挑战1：网络正确性要求如何灵活表达？
  大部分数据平面验证工具仅能检测固定种类的正确性要求，且不提供正确性要求的指定接口
挑战2：如何将算力/内存密集型的验证任务分解为轻量级的设备级子任务？
  网络设备通常配备低端CPU，并且需要执行多个网络协议
挑战3：如何在网络设备间高效、正确的交换子任务计算结果，从而可靠快速的验证网络正确性要求？
  分布式计算需要保障结果的收敛性、一致性，并避免死锁

## Slide 12: Coral: 一种分布式网络设备自验证框架
网络拓扑
网络正确性
要求程序
+
验证消息
核心数据结构：DVNet
设备子任务
高级声明式
验证规范语言
验证规划器
设备自验证器
/分布式验证协议
挑战1:
正确性要求
灵活表达
挑战2:
轻量设备级
任务分解
挑战3:
设备高效
协作验证

## Slide 13: Coral: 框架工作流程
网络正确性要求：所有从S进入网络，且目的IP属于10.0.0.0/23的数据包，需要全部沿着一条简单路径经过W后，抵达D
网络拓扑：
10.0.0.0/23
S
A
B
C
D
W

## Slide 14: 第一步：网络正确性要求程序
(dstIP = 10.0.0.0/23, [S], S .* W .* D and loop_free, "exist >=1")
Coral程序：基于正则表达式，指定网络正确性
网络正确性要求：所有从S进入网络，且目的IP属于10.0.0.0/23的数据包，需要全部沿着一条简单路径经过W后，抵达D
数据包
空间
网络
入口
合法网络路径集合
合法网络路径数量

## Slide 15: 第二步：构建DVNet
(dstIP = 10.0.0.0/23, [S],
S .* W .* D and loop_free, "exist >=1")
网络正确性要求：
网络拓扑：
S1
B1
C2
B2
C1
W2
D1
W1
W3
A1
10.0.0.0/23
S
A
B
C
D
W
DVNet：包含拓扑中全部合法路径的有向无环图
X (DFA乘法)

## Slide 16: 第三步：设备子任务分配与协同验证
子任务：每个节点计算数据平面中该节点抵达目的地节点的合法路径数量，并沿DVNet反向传递计数结果。
S1
B1
C2
B2
C1
W2
D1
W1
W3
A1
[(P1, 1)]
P1: dstIP=10.0.0.0/23
P2: dstIP=10.0.0.0/24
P3: dstIP=10.0.1.0/24
[(P1, 0)]
[(P1, 1)]
[(P1, 0)]
[(P1, 0)]
[(P1, 1)]
[(P1, 1)]
[(P1, 1)]
[(P2, [0, 1]),
(P3, 1)]
[(P2, [0, 1]),
(P3, 1)]
发现错误!
10.0.0.0/23
S
A
B
C
D
W

## Slide 17: 第四步：增量验证
设备FIB发生变化时，设备对应节点的子任务更新自身结果，并沿DVNet进行反向验证消息传递
S1
B1
C2
B2
C1
W2
D1
W1
W3
A1
[(P1, 1)]
P1: dstIP=10.0.0.0/23
P2: dstIP=10.0.0.0/24
P3: dstIP=10.0.1.0/24
[(P1, 0)]
[(P1, 1)]
[(P1, 0)]
[(P1, 0)]
[(P1, 1)]
[(P1, 1)]
[(P1, 1)]
[(P2, [0, 1]),
(P3, 1)]
[(P2, [0, 1]),
(P3, 1)]
10.0.0.0/23
S
A
B
C
D
W
fwd(ALL, {W})
[(P1, 1)]
[(P1, 0)]
[(P1, 1)]
[(P1, 1)]

## Slide 18: Coral: 系统拓展
支持拥有报头转换操作的FIB
  设备子任务数据包空间订阅机制
Message-free设备本地验证
  “全部路径可用”正确性要求：任意一台设备子任务验证报错网络出错
  （Microsoft RCDC [SIGCOMM'19]成为Coral的特例）
混合部署
  设备/容器化服务器互联
跨地域/跨管理域验证
  网络分区+安全多方计算

## Slide 19: Coral: 原型实现
~8K行 Java代码
设备自验证器可运行于SONiC 和ONL系统
  运行要求: JRE
SONiC社区HLD Under Review
  https://github.com/sonic-net/SONiC/pull/948

## Slide 20: 实验1：功能展示
小型实验网络: 4 Mellanox, 1 P4, 1 Edgecore whitebox
场景:
  经停可达 (running example)
  多播
  任播
  多网关入口一致性
  全最短路可用性
展示视频: http://distributeddpvdemo.tech/
S
A
B
C
D
W

## Slide 21: 实验 2：验证Internet2
实验网络复现Internet2拓扑: 4 Mellanox, 4 P4, 1 Edgecore whitebox
交换机之间注入地域传播延迟 (propagation latency)
公开Internet2数据平面数据集
快照全数据面验证：0.99秒(含传播延迟)完成全s-t点对的无环，无黑洞，x+2跳可达性验证
增量验证：10,000条数据平面更新，每次更新验证一次，80%在5.42ms内完成验证

## Slide 22: 实验3：大规模仿真
13个数据集, 覆盖校园网、园区数据中心网、广域网
对比4个经典集中式数据平面验证工具 Veriflow[NSDI'13], Deltanet[NSDI'17], AP[ICNP'13], APKeep[NSDI'20]

## Slide 23: 大规模仿真：快照全数据面验证
Snapshot verification time (seconds)
与最好的集中式验证工具相比，分布式网络设备自验证可加速达1250倍

## Slide 24: 大规模仿真：10,000次增量验证
与最好的集中式验证工具相比，分布式网络设备自验证可加速达202倍

## Slide 25: 实验4：网络设备开销Microbenchmark
初始化开销(设备处理本地全部FIB，计算等价类)：
  内存20 MB, CPU负载0.48，1.5s内完成初始化

## Slide 26: 实验4：网络设备开销Microbenchmark
验证消息处理开销：
  内存32MB, CPU负载0.2，90%的验证消息4ms内完成处理

## Slide 27: 小结
对比集中式数据平面验证，分布式网络设备自验证框架：
  分布式设计；拓展性好；无单点失效；网内验证、快速响应；
  网络设备自带验证功能，设备增值
Coral基本元素：
  声明式验证规范语言；验证规划器；设备自验证器/分布式验证协议
小型实验床/大规模仿真/设备开销测试：低开销、快速数据平面网内自检
论文：ACM HotNets'22
设计/原型开源：https://arxiv.org/abs/2205.07808
https://github.com/sonic-net/SONiC/pull/948
互动式demo： https://distributeddpchecking.com:8443/, IEEE/ACM SC'22

## Slide 28: 网络配置全周期自动管理
网络验证
故障诊断
配置修复
数据面验证
Coral [HotNets'22]
Flash [SIGCOMM'22]
控制面验证
A-Graph [INFOCOM'21]
CCoral [WIP]
配置诊断与修复
Scalpel [WIP]

## Slide 29: 网络配置故障诊断与修复：相关研究
基于数据溯源(data provenance)的诊断工具
  示例：ExSPAN [SIGMOD'10], Y! [SIGCOMM'14], DiffProv [SIGCOMM'16]
  原理：基于datalog，记录协议运行日志，线下溯源分析
  局限：需重新实现网络协议，且仅依赖数据，缺乏对协议/配置的控制流分析
基于SMT验证模型的诊断工具
  示例：CEL [arXiv'22]
  原理：基于minesweeper SMT验证模型，计算最小修正集合作为故障根因
  局限：缺乏解释性，难以理解

## Slide 30: 网络配置故障诊断与修复：相关研究
基于数据溯源(data provenance)的修复工具
  示例：MetaProvenance [NSDI'17]
  原理：基于datalog，记录协议运行日志，线下溯源分析/修复
  局限：仅支持SDN，且需重新实现SDN程序；仅依赖数据，缺乏对协议/配置的控制流分析
基于抽象图(abstract graph)的修复工具
  示例：CPR [SOSP'17]
  原理：将网络配置转化为抽象图，并以此为基础构建MaxSAT问题求解
  局限：抽象图表达能力有限，不支持BGP policy routing等灵活配置

## Slide 31: 网络配置自动化诊断与修复框架：核心思想
分布式路由计算->集中式串行程序：通过路由协议信息（如BGP UPDATE message与OSPF link state announcement），捕获不同设备路由计算的因果关系，将分布式路由计算转换为集中式串行程序，简化诊断与修复

## Slide 32: 分布式路由计算->集中式串行程序
每个设备的eBGP进程抽象为：
dev: 设备ID
event: 事件，如收到BGP UPDATE message
state: 设备dev的内部状态，如RIB-In, loc-RIB, RIB-Out
action: dev处理event后的结果，包括更新内部状态及生成新的控制信息（如发送BGP UPDATE message给邻接设备）
S
A
B
D
P
eBGP
eBGP
eBGP
eBGP
action=dev(event, state)

## Slide 33: 分布式路由计算->集中式串行程序
分布式路由计算路径：
(loc-RIB=[D], {[D]->A, [D]->B})
=D(origin, loc-RIB=[D])
(loc-RIB=[A, D], {[A, D]->S})
=A([D]->A, loc-RIB=[])
(loc-RIB=[S, A, D], {})
= S([A, D]->S, loc-RIB=[])
(loc-RIB=[B, D], {[B, D]->S})
=B([D]->B, loc-RIB=[])
(loc-RIB=[S, A, D], {})
= S([B, D]->S, loc-RIB=[S, A, D])
S
A
B
D
P
action=dev(event, state)
假设：
S偏好A
S不做任何宣告
A, B不向D做任何宣告
[D]
[D]
[A, D]
[B, D]
[S, A, D]
设备路由计算间存在因果关系:某设备进程进行一次计算后的action包含两部分：
外部信息（如route announcement）是触发其邻接设备进程进行下一次计算的event
内部状态（如loc-RIB）是其自身进行下一次计算的state

## Slide 34: 分布式路由计算->集中式串行程序
(loc-RIB=[D], {[D]->A, [D]->B})
=D(origin, loc-RIB=[D])
(loc-RIB=[A, D], {[A, D]->S})
=A([D]->A, loc-RIB=[])
(loc-RIB=[S, A, D], {})
= S([A, D]->S, loc-RIB=[])
(loc-RIB=[B, D], {[B, D]->S})
=B([D]->B, loc-RIB=[])
(loc-RIB=[S, A, D], {})
= S([B, D]->S, loc-RIB=[S, A, D])
S
A
B
D
P
D(origin, loc-RIB=[D])
A([D]->A, loc-RIB=[])
S([A, D]->S, loc-RIB=[])
B([D]->B, loc-RIB=[])
S([B, D]->S, loc-RIB=[S, A, D])
路由计算因果关系图

## Slide 35: 分布式路由计算->集中式串行程序
等价性定理：任何满足路由计算因果关系图的串行计算路径，其最终状态与分布式路由计算路径生成的最终状态相等。
  路径1：
  路径2：
  两个计算路径等价
只要捕获路由计算因果关系图，即可生成一条满足该图拓扑序的线性串行计算路径
S
A
B
D
P
D(origin, loc-RIB=[D])
A([D]->A, loc-RIB=[])
S([A, D]->S, loc-RIB=[])
B([D]->B, loc-RIB=[])
S([B, D]->S, loc-RIB=[S, A, D])
路由计算因果关系图
分布式路由协议配置的诊断与修复，被转换为集中式串行程序的诊断与修复
（一个软件工程领域中被广泛深入研究的问题）

## Slide 36: 网络配置自动化诊断与修复框架：技术挑战
挑战1：如何捕获路由计算因果关系图，从而获得串行计算路径？
  路由协议不提供相关接口，且大多数运行在分布式环境下
挑战2：如何高效分析串行计算路径，精确定位配置错误？
  传统计算路径分析方法或错误定位不精确，或无法对控制流进行分析
挑战3：如何快速计算修复方案，同时避免对配置进行大量修改？
  完全推翻已有配置文件不实际，配置合成可读性差

## Slide 37: 网络配置自动化诊断与修复框架： Scalpel
设备/仿真平台轻量级
因果捕获机制
可靠、最小化错误配置定位与解释算法
最小化修复
约束规划
求解器
挑战1:
因果关系图
精确捕获
挑战2:
配置错误
精确定位
挑战3:
配置文件
最小化修复
线性
计算路径
错误配置与解释
网络配置
修复方案

## Slide 38: 因果关系图精确捕获：原理
利用设备对协议事件处理的First-In-First-Serve特性与原子性，设备本地按event顺序记录(event, state, action)元组，构建因果关系子图
所有子图以event/action为key做join，获得完整因果关系图
S
A
B
D
P
(loc-RIB=[D], {[D]->A, [D]->B})
=D(origin, loc-RIB=[D])
(loc-RIB=[A, D],
{[A, D]->S})
=A([D]->A, loc-RIB=[])
(loc-RIB=[B, D],
{[B, D]->S})
=B([D]->B, loc-RIB=[])
(loc-RIB=[S, A, D], {})
=S([A, D]->S,
loc-RIB=[])
(loc-RIB=[S, A, D], {}) =S([B, D]->S,
loc-RIB=[S, A, D])

## Slide 39: 因果关系图精确捕获：实现
网络设备：监听event queue,并对内部数据区（LSDB, RIB-In, Loc-RIB, RIB-Out等）按event处理顺序打快照
开源路由协议框架：修改源码，记录相关信息
  如FRR, OpenR, SONiC等
仿真平台：修改仿真主循环代码，记录相关信息
  如Batfish等

## Slide 40: 配置错误精确定位：原理
串行程序计算路径编码成SMT公式
  "前置条件/\计算路径/\后置条件"不可满足
计算最小不可满足核(MUC)，作为最小的错误语句集合
  MUC: 其任意真子集均可满足
计算错误语句对应的错误不变量(EI)，生成错误解释
  EI: 每条语句执行后，会导致最终程序错误的程序状态
(input<42)
/\ (x’=1)
/\ (y’=input-42)
/\ (y’<0 => x’’=0)
/\ (x’’0)
前置条件
后置条件
（正确性要求）
计算路径
MUC
EI
input < 42
y' < 0
x'' = 0
错误解释：输入<42，导致y'<0，进而导致x''=0，违反正确性要求

## Slide 41: 配置错误精确定位：示例
bestS1 = null
ri3 = (re3)
prefer(ri3, bestS1)=> bestS2 = ri3
bestD = [D]
re1 = (bestD)
re2 = (bestD)
bestA1 = null
ri1 = (re1)
prefer(ri1, bestA1) => bestA2 = ri1
re3 = (bestA2)
bestB1 = null
ri2 = (re2)
prefer(ri2, bestB1) => bestB2 = ri2
re4 = (bestB2)
ri4 = (re4)
!prefer(ri4, bestS2) => bestS3=bestS2
assert (bestS3.nexthop==B /\ bestB2.nexthop==D)
串行计算路径的SMT公式编码
(loc-RIB=[D], {[D]->A, [D]->B})
=D(origin, loc-RIB=[D])
(loc-RIB=[A, D],
{[A, D]->S})
=A([D]->A, loc-RIB=[])
(loc-RIB=[B, D],
{[B, D]->S})
=B([D]->B, loc-RIB=[])
(loc-RIB=[S, A, D], {}) =S([B, D]->S,
loc-RIB=[S, A, D])
(loc-RIB=[S, A, D], {})
=S([A, D]->S,
loc-RIB=[])
计算路径
后置条件
（正确性要求）
S
A
B
D
P

## Slide 42: 配置错误精确定位：示例
(loc-RIB=[D], {[D]->A, [D]->B})
=D(origin, loc-RIB=[D])
(loc-RIB=[A, D],
{[A, D]->S})
=A([D]->A, loc-RIB=[])
(loc-RIB=[B, D],
{[B, D]->S})
=B([D]->B, loc-RIB=[])
(loc-RIB=[S, A, D], {})
=S([A, D]->S,
loc-RIB=[])
(loc-RIB=[S, A, D], {}) =S([B, D]->S,
loc-RIB=[S, A, D])
最小不满足核MUC定位错误语句
bestS1 = null
ri3 = (re3)
prefer(ri3, bestS1)=> bestS2 = ri3
bestD = [D]
re1 = (bestD)
bestA1 = null
ri1 = (re1)
prefer(ri1, bestA1) => bestA2 = ri1
re3 = (bestA2)
bestB1 = null
ri2 = (re2)
prefer(ri2, bestB1) => bestB2 = ri2
re4 = (bestB2)
ri4 = (re4)
!prefer(ri4, bestS2) => bestS3=bestS2
assert (bestS3.nexthop==B /\ bestB2.nexthop==D)
re2 = (bestD)
S
A
B
D
P

## Slide 43: 配置错误精确定位：示例
bestS1 = null
ri3 = (re3)
prefer(ri3, bestS1)=> bestS2 = ri3
bestD = [D]
re1 = (bestD)
bestA1 = null
ri1 = (re1)
prefer(ri1, bestA1) => bestA2 = ri1
re3 = (bestA2)
bestB1 = null
ri2 = (re2)
prefer(ri2, bestB1) => bestB2 = ri2
re4 = (bestB2)
ri4 = (re4)
!prefer(ri4, bestS2) => bestS3=bestS2
assert (bestS3.nexthop==B /\ bestB2.nexthop==D)
re2 = (bestD)
re3.nexthop=A /\ re3.valid=true
bestA2.valid=true
ri.valid=true /\ bestA1.valid=false
bestS2. localpref=200 /\ bestS2.nexthop=A /\ re4.nexthop=B /\ re4.valid=true
bestS2. localpref=200 /\ ri4. localpref=120 /\ bestS2.nexthop=A
bestS3.nexthop = A
bestS1.valid=False /\ ri3.valid=True /\ ri3.nexthop=A /\ ri3.localpref=200
bestS1.valid=False /\re3.valid=true /\ re3.nexthop=A
bestA1.valid=false
ri1.valid=true
bestD.valid=true
S收到并处理A的路由通告ri3，当时S并没有可比较路由，所以直接选择ri3作为最优路径
A收到并处理D的路由通告ri1并选择其为最优路径，于是A再宣告re3给S
D发送re1给A宣告p网段的可达信息
计算错误不变量（错误解释）
S
A
B
D
P
S又收到B发送的路由通告ri4并设置local-pref为120, 而S当时的最优路径bestS2的local-pref为200, 所以S不重新选择B的路由ri4

## Slide 44: 配置错误精确定位：性质
可靠性：错误不变量对应的错误语句集合是不可满足的
最小性：定位出的错误语句是最小的错误解释集合
Sound
Minimal
(input<42)
/\ (x’=1)
/\ (y’=input-42)
/\ (y’<0 => x’’=0)
/\ (x’’0)
MUC
EI
input < 42
y' < 0
x'' = 0

## Slide 45: 配置文件最小化修复：原理
对计算路径的错误语句中的配置相关变量做映射
  错误语句：赋值语句/分支语句
  找到错误语句中来自配置的常量
相关配置值设成符号变量(未知值)
将程序执行过程重新编码成带约束的SMT公式，通过求解公式的可满足赋值得到修复后的配置
P (input<42)
/\ (x’=1)
/\ (y’=input-42)
/\ (y’<var1 ? x’’=var2 : True)
/\ (x’’0)
var1=0
var2=1
x = var2
y < var1
y < 0
x = 1

## Slide 46: 配置文件最小化修复：示例
bestS1 = null
ri3 = (re3)
prefer(ri3, bestS1)=> bestS2 = ri3
bestD = [D]
re1 = (bestD)
bestA1 = null
ri1 = (re1)
prefer(ri1, bestA1) => bestA2 = ri1
re3 = (bestA2)
bestB1 = null
ri2 = (re2)
prefer(ri2, bestB1) => bestB2 = ri2
re4 = (bestB2)
ri4 = (re4)
!prefer(ri4, bestS2) => bestS3=bestS2
assert (bestS3.nexthop==B /\ bestB2.nexthop==D)
re2 = (bestD)
re3.nexthop=A /\ re3.valid=true
bestA2.valid=true
ri.valid=true /\ bestA1.valid=false
bestS2. localpref=200 /\ bestS2.nexthop=A /\ re4.nexthop=B /\ re4.valid=true
bestS2. localpref=200 /\ ri4. localpref=120 /\ bestS2.nexthop=A
bestS3.nexthop = A
bestS1.valid=False /\ ri3.valid=True /\ ri3.nexthop=A /\ ri3.localpref=200
bestS1.valid=False /\re3.valid=true /\ re3.nexthop=A
bestA1.valid=false
ri1.valid=true
bestD.valid=true
46
route-map S_import_A permit 10
match next-hop A
set local-pref 200
route-map S_import_B permit 10
match next-hop B
set local-pref 120
var1 ?
var2 ?
var1=100
var2=101

## Slide 47: Scalpel: 原型实现
~3K Python + 500 Java 代码
Batfish 插件
测试数据集：
  6个Topology Zoo 网络 (NetComplete合成) + 3个Fattree 网络
  配置行数: O(100) ~ O(10000)
  修复属性：源点到目的节点需经过指定路径（分别设置2，4，8条）
Notes: 还用到了netcomplete大约2.5K的代码

## Slide 48: Scalpel: 前期实验结果
因果关系记录开销
  基本在0.1s内就可以完成因果关系记录，额外开销很小
总修复时长
  O(10s)~O(100s)，受网络大小和配置数量影响较大

## Slide 49: Scalpel: 前期实验结果
配置改动情况
  绝大部分改动比例<10%

## Slide 50: 小结
网络配置全周期自动管理需要对网络配置进行自动化
故障诊断与错误修复：
  现有工具使用难度高，适用范围窄
Scalpel基本原理：将分布式路由计算路径转化为集中式线性计算路径，简化诊断与修复
Scalpel设计元素：因果关系图精确、轻量级捕获机制；可靠、最小化故障定位与解释算法；最小化修复求解器
原型实现：基于Batfish的插件拓展，即插即用
前期测试：支持低开销、快速网络配置故障诊断与错误修复

## Slide 51: 展望：网络配置全周期自动管理
网络验证
故障诊断
配置修复
数据面验证
Coral [HotNets'22]
Flash [SIGCOMM'22]
控制面验证
A-Graph [INFOCOM'21]
CCoral [WIP]
配置诊断与修复
Scalpel [WIP]
跨域
配置管理
跨域验证
IVeri [arXiv'21]
ICoral [WIP]
IVeriNG [WIP]
跨域修复
IRepair [WIP]
跨域合成
SDI [INFOCOM'20]

## Slide 52: XMU系统与网络研究小组
年轻的团队
博士生4人
硕士生14人
本科生7人
有趣的研究
网络与形式化方法
可编程网络
高性能网络
可解释智能网络
欢迎大家来厦门访问交流